DETERMINAREA LUNGIMII DE UNDĂ A UNEI RADIAŢII

LUMINOASE CU AJUTORUL INELELOR LUI NEWTON

1. Consideraţii teoretice

Fie o pană de aer cuprinsă între un plan şi o suprafaţă sferică, pană ce se poate realiza aşezând o lamă cu feţe plan-paralele din sticlă pe o lentilă plan-convexă, raza de curbură a suprafeţei sferice fiind de ordinul 60-100m (vezi figura). Un fascicul paralel de raze de lumină, ce cade perpendicular pe faţa plană a lentilei, este reflectat de suprafaţa superioară şi inferioară a acestei pene de aer şi interferă, obţinându-se franje de interferenţă sub forma unor inele concentrice, cu centrul în punctul de contact A dintre lentilă şi lamă, numite inelele lui Newton.

Diferenţa de drum dintre două raze ce interferă este:

(1)

unde  reprezintă grosimea penei de aer, corespunzătoare inelului de ordinul k (grosimea penei se modifică de la centru către margine).

Raza inelului de ordinul k este dată de relaţia:

(2)

deoarece . Din relaţia (2) se obţine

şi înlocuind în (1) rezultă:

Se observă un inel luminos de rază  dacă

respectiv un inel întunecat dacă

Prin urmare raza unui inel luminos de ordinul k va fi dată de relaţia:

(3)

iar aceea a unui inel întunecat de relaţia:

(4)

Inelele de interferenţă au centrul negru, deoarece pentru d = 0 vom avea .

Din relaţiile (3) sau (4), cunoscând raza de curbură a suprafeţei sferice, se poate determina lungimea de undă a radiaţiei folosite. Datorită deformării suprafeţelor în punctul de contact nu se poate obţine o atingere ideală, într-un punct, între suprafaţa sferică a lentilei şi lama plană, rezultând o oarecare incertitudine în ceea ce priveşte ordinul de interferenţă al inelelor. Pentru a se evita acest lucru, vom calcula λ prin diferenţa pătratelor razelor a două inele întunecate  de ordine de interferenţă diferite (m şi n ). Din relaţia (4) obţinem:

(5)

2. Modul de lucru

a) Pentru iluminarea dispozitivului se foloseşte o sursă de lumină roşie sau o lampă de sodiu.

b) Cu un şubler se măsoară diametrele, iar apoi se determină razele  ale inelelor de ordinul .

c) Se repetă măsurătorile de cel puţin 3 ori pentru fiecare inel.

d) Se calculează lungimea de undă λ cu relaţia (5), în care ordinele m şi n sunt fie succesive, fie mai depărtate (de exemplu: m = 2 , n =1; m = 3 , n = 2 ; m = 3 , n =1 etc.) Raza de curbură a suprafeţei sferice este R = 80m.

e) Se calculează .

f) Datele experimentale se trec în tabel. Se calculează eroarea .

3. Tabel cu date experimentale

| k |  |  | m | n |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | - | - | mm | mm | nm | nm | nm |