DETERMINAREA PUTERII ROTATORII SPECIFICE

ŞI A CONCENTRAŢIEI UNEI SOLUŢII OPTIC ACTIVE

CU AJUTORUL POLARIMETRULUI

1. Principiul lucrării

După cum se ştie unda luminoasă este o undă electromagnetică transversală în care vectorul electric este vectorul luminos. În lumină naturală vectorul electric oscilează perpendicular pe direcţia de propagare a undei, în toate direcţiile posibile. Dacă lumina este total polarizată oscilaţia se face într-un singur plan numit plan de vibraţie sau de oscilaţie. Planul perpendicular pe planul de vibraţie se numeşte plan de polarizare. Există multe substanţe (solide sau lichide) care au proprietatea de a roti planul de polarizare al luminii cu un anumit unghi α . Aceste substanţe se numesc optic active, iar fenomenul descris se numeşte polarizare rotatorie. Substanţele care rotesc planul de polarizare spre dreapta (în sens invers trigonometric) se numesc dextrogire , iar cele care rotesc planul de polarizare spre stânga (în sens trigonometric) se numesc levogire. Pentru soluţii lichide, unghiul de rotaţie a planului de polarizare α depinde de natura substanţei optic active, de grosimea stratului străbătut d şi de concentraţia lor ( c ) , după relaţia lui Biot:

(1)

unde  este puterea rotatorie specifică şi este un factor de proporţionalitate care depinde de natura soluţiei optic active, de temperatură şi de lungimea de undă a luminii folosite. În relaţia de mai sus d se măsoară în decimetrii (dm), iar concentraţia c în procente (%).

Aparatul cu ajutorul căruia putem determina unghiul α se numeşte polarimetru. El se compune din următoarele componente (vezi Fig.1): S - sursă de lumină monocromatică (lampă de sodiu), F-filtru, P-nicol polarizor, L - lama Laurent, T - tub polarimetric cu soluţia de analizat, A - nicol analizor, Lo - lunetă de observaţie, O - observator.

Fig.1

Luneta se poate focaliza pe lama Laurent prin deplasarea ocularului. Nicolul analizor A se poate roti astfel încât între planele secţiunilor principale ale analizorului şi polarizorului să existe diferite unghiuri, valorile acestora putându-se citi cu ajutorul unui vernier pe o scală gradată solidară cu analizorul. Construcţia polarimetrelor se bazează pe capacitatea ochiului de a aprecia cu o mare precizie egalitatea iluminărilor a două suprafeţe alăturate.

2. Modul de lucru

- Se aprinde lampa de Na şi se aşteaptă 10 min. Se focalizează luneta pentru a vedea clar imaginea câmpului vizual. Se fixează punctul zero al vernierului ca să coincidă cu zeroul scării (discului) gradat şi se controlează ca cele două regiuni ale câmpului vizual să apară egal iluminate (în caz contrar se va citi unghiul α şi se va ţine cont de el mai departe).

- Se introduce tubul polarimetric cu soluţia de zahăr de concentraţie cunoscută c, în corpul polarimetrului. Datorită rotirii planului de polarizare al luminii, câmpul vizual se schimbă, cele două regiuni vor apare inegal iluminate. Se roteşte încet analizorul spre observator până când câmpul vizual apare egal luminat ca în poziţia iniţială. Se citeşte de 4-5 ori cu ajutorul vernierului unghiul α pe scala gradată. Acest unghi reprezintă tocmai unghiul cu care a fost rotit planul de polarizare al luminii de către soluţia optic activă. Se calculează media α .

- Cunoscând lungimea d (dm) a tubului (este notată pe tub) se calculează puterea rotatorie specifică  a soluţiei de zahăr conform relaţiei:

(2)

- Se procedează în acelaşi mod pentru mai multe soluţii de zahăr de concentraţii necunoscute, calculându-se concentraţiile acestora cu relaţia:

(3)

unde  este cel determinat anterior.

- Se calculează erorile .

3. Tabel cu date experimentale

| Nr. crt. | Substanţa |  |  | c | d |  | Eroarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grad | grad | % | dm |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

S